| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |
| --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ EN 527–2- 20 |
| МЕБЕЛЬ ОФИСНАЯ Столы рабочие и письменные Часть 2 Требования безопасности (DIN EN 527-2:2003, IDT) Издание официальное Минск Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации 201 |

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 135 «Мебель» на основе официального перевода на русский язык немецкоязычной версии указанного в пункте 4 стандарта, который выполнен Техническим комитетом по стандартизации ТК 135 «Мебель»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                           №               )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004−97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004−97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Киргизия Молдова Россия Таджикистан Узбекистан Украина | AZ AM BY KZ KG MD RU TJ UZ UA | Азстандарт Минэкономики Республики Армения Госстандарт Республики Беларусь Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстандарт Молдова-Стандарт Росстандарт Таджикстандарт Узстандарт Минэкономразвития Украины |

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому региональному стандарту DIN EN 527–2:2003 «Мебель офисная. Офисные столы. Часть 2. Требования к механической безопасности» («Büromöbel – Büro-Arbeitstische – Teil 2: Mechanische Sicherheitsanforderungen», IDT).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочного международного стандарта соответствующий ему межгосударственный стандарт, сведения о котором приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Общие требования к конструкции

4 Требования к безопасности конструкции

4.1 Порядок проведения испытаний

4.2 Требования к испытаниям конструкции

4.3 Требования к устойчивости конструкции

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии  ссылочных европейских региональных стандартов межгосударственным стандартам..................

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т

МЕБЕЛЬ ОФИСНАЯ Столы рабочие и письменные Часть 2 Требования безопасности Office furniture. Work tables and desks. Part 2: Mechanical safety requirements

# Дата введения – 201  –    –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к механической безопасности рабочих и письменных столов (далее  столы).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий международный стандарт:

EN 527-3–2002, Büromöbel Büro-Arbeitstische Teil 3: Prüfverfahren für die Bestimmung der Standfestigkeit und der mechanischen Festigkeit der Konstruktion (Мебель офисная. Столы рабочие и письменные. Методы испытаний для определения устойчивости и механической прочности конструкции).

3 Общие требования к конструкции

Стол следует конструировать так, чтобы риск повреждения для пользователя был минимальным.

Опорные элементы должны быть установлены таким образом, чтобы не ограничивать движений пользователя.

Опорные элементы, находящиеся под столешницей, в месте соединения должны быть хорошо видимы или расположены таким образом, чтобы предотвратить риск повреждения ног. Это обеспечивают, например, тем, что опорные элементы в месте соединения устанавливают в положение ближе 100 или дальше  450 мм от переднего края стола.

Все элементы стола, с которыми пользователь соприкасается при использовании по назначению, должны иметь такую форму, чтобы минимизировать физические повреждения, а также повреждения стола.

Эти требования выполняются если:

–  кромки и углы не имеют заусенцев, закруглены или притуплены;

– верхние углы и кромки столешницы закруглены с радиусом не менее 2 мм, чтобы предотвратить давление на локти сидящего при длительном контакте со столешницей;

– подвижные и регулируемые части следует конструировать так, чтобы минимизировать риск повреждения и непреднамеренное приведение их в действие или разъединение;

– открытые полости между подвижными элементами в любом положении при движении составляют менее 8 мм или более 25 мм. Это справедливо для всех элементов, которые движутся относительно друг друга, за исключением дверей вместе с дверными петлями и выдвижные элементы вместе с направляющими;

– ручки сконструированы таким образом, чтобы при надлежащей эксплуатации стола была исключена возможность травмирования пальцев рук;

– основания ножек и полые профили закрыты и защищены.

4 Требования к безопасности конструкции

4.1 Порядок проведения испытаний

Испытания, регламентированные стандартом EN 527-3, проводят поэтапно в следующем порядке:

– устойчивость (по запросу);

– прочность при горизонтальной нагрузке;

– прочность при вертикальной нагрузке;

– долговечность при горизонтальной нагрузке;

– долговечность при вертикальной нагрузке;

– устойчивость;

– испытание падением.

4.2 Требования к испытаниям конструкции

Конструкция любых офисных столов должна удовлетворять минимальным требованиям безопасности. Такие требования включают в себя подтверждение достаточной жесткости конструкции.

Издание официальное

Эти требования выполнены, если после проведения испытаний по EN 527-3 (5.2-5.6):

– отсутствуют повреждения любых деталей или соединительных элементов;

– отсутствуют ослабления конструктивных элементов;

– отсутствует существенная деформация любого из несущих элементов конструкции;

– офисный стол полностью пригоден к эксплуатации после удаления испытательных грузов;

– исправны устройства регулировки высоты.

4.3 Требования к устойчивости конструкции

Во время проведение испытаний на устойчивость в соответствии с требованиями EN 527-3 (5.1) стол не должен опрокидываться или упираться в выдвижные элементы, и все ножки должны касаться поверхности пола после удаления испытательной нагрузки.

Приложение ДA

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных европейских региональных стандартов межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

| Обозначение ссылочного европейского регионального стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 527-3:2002 | IDT | ГОСТ EN 527-3–201 «Мебель офисная. Столы рабочие и письменные. Методы испытаний для определения устойчивости и механической прочности конструкции» |
| П р и м е ч а н и е – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: - IDT – идентичный стандарт. |

УДК 667.6.001.33:006.354 МКС 97.140 IDT 97.200.30 Ключевые слова: Офисная мебель, рабочие, письменные столы, требования безопасности

Исполнитель									Н.Е. Ближенская