| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |
| --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 23190 – 201 |
| МЕБЕЛЬ КНИГОТОРГОВАЯ Общие технические условия Издание официальное Минск Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации 2017 |

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 135 «Мебель»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Росстандарта

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                         201      №                  )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Киргизия Молдова Россия Узбекистан Украина | АZ AM BY KZ KG MD RU UZ UA | Азстандарт Минэкономики Республики Армения Госстандарт Республики Беларусь Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстандарт Молдова-Стандарт Росстандарт Узстандарт Минэкономразвития Украины |

4 Настоящий стандарт разработан для обеспечения соблюдения требований технического регламента Таможенного союза  ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

6 ВЗАМЕН ГОСТ 23190–78

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |
| --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ 23190 – 201 |

МЕБЕЛЬ КНИГОТОРГОВАЯ

Общие технические условия

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

201

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по Межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 135 «Мебель»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Росстандарта

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                         201      №                  )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Киргизия Молдова Россия Узбекистан Украина | АZ AM BY KZ KG MD RU UZ UA | Азстандарт Минэкономики Республики Армения Госстандарт Республики Беларусь Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстандарт Молдова-Стандарт Росстандарт Узстандарт Минэкономразвития Украины |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                                 №                  межгосударственный стандарт ГОСТ                                    введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с

5 Настоящий стандарт разработан для обеспечения соблюдения требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

ВЗАМЕН ГОСТ 23190–78

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

( Стандартинформ, 201

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию

Содержание

1 Область применения………………………………………………

2 Нормативные ссылки……………………………………………….

3 Термины и определения...............………………………………….

4 Функциональные размеры ………………………………………..

5  Технические требования........……………………………………..

6 Требования безопасности..........................…………………………

7 Правила приемки............................................………………………

8 Методы контроля........................................................……………….

9 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение...…………

10  Гарантии изготовителя.............................................................……..

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т

МЕБЕЛЬ КНИГОТОРГОВАЯ Общие технические условия Furniture for trade enterprises. General specifications

# Дата введения – 201 –01–01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на изделия мебели (стеллажи, горки, витрины, столы, картотеки и др.), предназначенные для хранения, показа и продажи книг, изобразительной продукции и сопутствующих товаров в торговом зале, для организации рабочей зоны консультанта, узлов расчета и хранения личных вещей покупателей.

Стандарт не распространяется на мебель книжных баз, коллекторов, библиотек, ассортиментных кабинетов, выносную мебель, предназначенную для уличной торговли, и мебель, изготовляемую по специальным заказам.

Художественное решение мебели, дополнительные требования к ней, размеры, конструкция, комплектующие изделия, применяемые материалы, виды, категории и классы покрытий, фурнитура должны соответствовать нормативно-технической документации на мебель.

2 Нормативные ссылки

В  настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.104-79 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации

ГОСТ 9.301-86 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования

ГОСТ 9.302-88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

ГОСТ 111-2014 Стекло листовое бесцветное. Технические условия

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 111-2014 Стекло листовое бесцветное. Технические условия

ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

ГОСТ 1050-2013 Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия

ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

ГОСТ 3916.1-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия

ГОСТ 3916.2-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 4598-86 Плиты древесноволокнистые. Технические условия

ГОСТ 4784-97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки

ГОСТ 6449.1-82 Изделия из древесины и древесных материалов. Поля допусков для линейных размеров и посадки

ГОСТ 6449.2-82 Изделия из древесины и древесных материалов. Допуски углов

ГОСТ 6449.3-82 Изделия из древесины и древесных материалов. Допуски формы и расположения поверхностей

ГОСТ 6449.4-82 Изделия из древесины и древесных материалов. Допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей

ГОСТ 6449.5-82 Изделия из древесины и древесных материалов. Неуказанные предельные отклонения и допуски

ГОСТ 6799-2005 Стеклоизделия для мебели. Технические условия

ГОСТ 7016-2013 Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности

ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 8904-2014 Плиты древесно-волокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. Технические условия

ГОСТ 9621-72 Древесина слоистая клееная. Методы определения физических свойств

ГОСТ 9784-75 Стекло органическое светотехническое листовое. Технические условия

ГОСТ 10632-2014 Плиты древесно-стружечные. Технические условия

ГОСТ 10634-88 Плиты древесностружечные. Методы определения физических свойств

ГОСТ 10667-90 Стекло органическое листовое. Технические условия

ГОСТ 13715-78 Плиты столярные. Технические условия

ГОСТ 13837-79 Динамометры общего назначения. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 16588-91 Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности

ГОСТ 17716-2014 Зеркала. Общие технические условия

ГОСТ 19592-80 Плиты древесноволокнистые. Методы испытаний

ГОСТ 20400-2013 Продукция мебельного производства. Термины и определения

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 25347-2013 Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Ряды допусков, предельные отклонения отверстий и валов

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте используются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 односторонняя мебель:  Мебель, конструкцией которой предусматривается выкладка, показ и хранение продукции с одной стороны.

3.2 двусторонняя мебель: Мебель, конструкцией которой предусматривается выкладка, показ и хранение продукции с двух сторон.

3.3 функциональная зона мебели: Зона расположения товаров с учетом антропометрических данных для всех категорий покупателей и эргономических связей в системе "покупатель-мебель".

4 Функциональные размеры

4.1 Размеры и конструкция мебели должны обеспечивать возможность выполнения различных сочетаний комплексов мебели, входящих в технологический цикл "покупатель-продавец" в зависимости от строительных модулей и параметров помещений.

4.2 Высота односторонней и двусторонней мебели (см. приложение) для магазинов самообслуживания должна быть:

с подвесными информационными указателями - 1400, 1500, 1600, 1800 мм;

с указателями, устанавливаемыми на мебели, - 1600, 1700, 1800, 2000 мм.

Высота мебели, устанавливаемой у стен, допускается:

с подвесными информационными указателями - 2000, 2200 мм;

с указателями, устанавливаемыми на мебели, - 2200 мм.

4.3 Высота мебели для магазинов, торгующих через прилавок по образцам и с открытой выкладкой, должна быть:

односторонней без информационного указателя, устанавливаемой у стен, - 2000, 2200 мм;

односторонней с информационным указателем, устанавливаемой у стен, - 2200, 2400, 2600 мм;

односторонней и двусторонней с информационным указателем и без него, устанавливаемой в центре зала, - 1400, 1500, 1600, 1800 мм.

4.4 Высота горизонтальных поверхностей изделий мебели, предназначенной для показа продукции, для организации рабочих мест продавца-консультанта, а также высота рабочей поверхности столов для отделов предварительных заказов, библиографических отделов и зон отдыха покупателей должна быть от 700 до 980 мм.

4.5 Длина секции односторонней и двусторонней мебели (расстояние между осями опорных стоек) должна быть 900, 1000, 1100 мм.

4.6 Функциональные зоны мебели (см. приложение) от уровня пола должны быть расположены на расстоянии 250, 300-1800 мм.

Функциональные зоны мебели, устанавливаемой у стен, допускается располагать над уровнем пола не выше 2200 мм.

4.7 Функциональные рабочие зоны мебели, предназначенной для организации зоны отдыха покупателей, отделов предварительных заказов и библиографических отделов, должны быть расположены от уровня пола на высоте в мм:

для сидения 	420-450;

для выкладки информационных материалов 	550-600.

4.8. Ширина (глубина) полок для выкладки книг корешком в один ряд не должна превышать 270 мм.

Ширина полок для выкладки в один ряд книг высокохудожественных изданий и сопутствующих товаров не должна превышать 350 мм.

4.9 Расстояние между нерегулируемыми полками должно быть не менее 280 мм.

Расстояние между нерегулируемыми полками, предназначенными для показа и хранения книг высокохудожественных изданий по искусству, альбомов и подарочных изданий, должно быть не менее 430 мм.

4.10 Шаг перфорации регулируемых полок должен быть 50, 70, 100 мм.

4.11 Глубина шкафов для хранения книг в пачках и россыпью должна быть, мм, не менее:

в один ряд - 250;

в два ряда - 450.

5 Технические требования

5.1 Мебель должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технической документации, утвержденной в установленном порядке.

5.2 Форма, отделка и конструкция мебели должны способствовать созданию целостного комплекса торгового зала в соответствии с эргономическими требованиями и требованиями технической эстетики.

5.3 Конструктивные металлические элементы мебели должны изготовляться из стали по ГОСТ 380 и ГОСТ 1050 и алюминиевых сплавов марки АД31 по ГОСТ 4784. Сортамент и вид проката выбирают в зависимости от художественных решений и конструкции мебели.

Допускается применение алюминиевых сплавов марок АД33 и АВ по ГОСТ 4784

5.4  Конструктивные неметаллические элементы мебели должны изготовляться из:

пиломатериалов хвойных пород по ГОСТ 8486;

пиломатериалов твердых лиственных пород по ГОСТ 2695;

столярной плиты по ГОСТ 13715;

древесностружечной плиты марки П-2Т групп А и Б по ГОСТ 10632;

древесноволокнистой твердой плиты по ГОСТ 4598;

древесноволокнистой твердой плиты с лакокрасочным покрытием типа А по ГОСТ 8904;

из фанеры с наружными слоями шпона не ниже сорта ВВ по ГОСТ 3916.1-ГОСТ 3916.2 и других материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий в соответствии с требованиями технической документации.

Не допускается применять в мебели:

детали из древесностружечных плит с поверхностями необлицованными или не имеющими защитно-декоративных или защитных покрытий, кроме невидимых поверхностей в сопрягаемых соединениях, а также кромок щитов, остающихся неприкрытыми при установке накладной задней стенки или в "четверть";

фанеру марки ФБА.

5.5 В мебели, где необходим показ, но ограничен доступ к продукции, а также для изготовления отдельных элементов информации следует применять стекло;

для вертикальных витрин с ограниченным доступом - по ГОСТ 111;

для горизонтальных витрин с ограниченным доступом, прилавков, для полок, предназначенных для декоративного показа высокохудожественных подарочных изданий, - по ГОСТ 111;

для деталей элементов информации указателей, шрифтовых надписей - по ГОСТ 9784 и ГОСТ 10667.

Изделия из стекла для мебели (полки, витрины, дверки и др.) должны соответствовать требованиям ГОСТ 6799. Кромки стекол должны быть шлифованными.

5.6 Санитарно-гигиенические показатели применяемых материалов и покрытий должны находиться в пределах допустимых норм, установленных ТР ТС 025/2012.

Перед применением все материалы и детали должны пройти входной контроль в соответствии с порядком, установленном на предприятии-изготовителе, исходя из требований ГОСТ 24297.

5.7 Декоративное облицовывание мебели облицовочными материалами производят по нормативно-технической документации на изготовление мебели.

Рисунок и цвет декоративных облицовочных материалов должны соответствовать образцам, согласованным и утвержденным в установленном порядке.

При облицовывании деталей из древесины шпоном волокна древесины облицовки должны быть расположены под углом 45°-90° по отношению к волокнам древесины основы.

Допускается совпадение направления волокон древесины облицовки и древесины брусковых деталей или волокон черновой облицовки, если отношение ширины детали к толщине не более 3:1, а для царг столов и передних стенок ящиков - не более 5:1.

5.8 Влажность деталей из массивной древесины должна быть (8±2) %.

Влажность деталей из древесных материалов должна соответствовать указанной в нормативно-технической документации на эти материалы.

5.9 Прочность клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов  строганого, лущеного шпона, бумажно-слоистого кромочного пластика должна соответствовать нормам, установленным ГОСТ 16371.

5.10 На поверхностях деталей мебели не допускаются пороки древесины, превышающие нормы ограничений, установленные  ГОСТ 16371.

5.11 В деталях мебели, не подлежащих последующему облицовыванию, изготовленных из фанеры, качество фанеры должно быть не ниже сорта В/ВВ для лицевых поверхностей и не ниже сорта ВВ/С для невидимых, внутренних видимых и подлежащих обивке поверхностей.

5.12 На лицевых поверхностях, облицованных декоративным облицовочным материалом (пленкой, пластиком и др.), заделки не допускаются.

5.13 При облицовывании деталей волокна древесины облицовки должны быть расположены под углом 45-90° по отношению к волокнам древесины основы.

Допускается совпадение направления волокон древесины облицовки и древесины брусковых деталей или волокон черновой облицовки, если отношение ширины детали к толщине не более 3:1, а для царг столов и передних стенок ящиков - не более 5:1.

5.14 Влажность деталей из древесины и древесных материалов должна быть 8%±2%. Влажность древесины определяют по ГОСТ 16588, древесностружечных плит - по ГОСТ 10634, древесноволокнистых плит - по ГОСТ 19592, фанеры, столярных плит, шпона - по ГОСТ 9621.

5.15 Применяемый клей не должен вызывать изменения цвета поверхности с защитно-декоративным покрытием.

5.16 Нормы пороков древесины для поверхностей деталей оборудования, облицованных шпоном, и для поверхностей брусковых деталей не должны превышать указанных в ГОСТ 16371.

5.17 Предельные отклонения от номинальных размеров деталей и сборочных единиц мебели, изготовленных из металла и пластмасс, должны соответствовать ГОСТ 25347.

5.18 Предельные отклонения от номинальных размеров сопрягаемых деталей и сборочных единиц мебели, изготовляемых из древесины и древесных материалов, и несопрягаемые размеры должны соответствовать ГОСТ 6449.1-ГОСТ 6449.5.

5.19 Сварные швы должны быть ровными, плотными и зачищены от шлака и брызг. Прожоги, трещины, наплывы, непроваренные места и шлаковые включения не допускаются.

5.20 Шероховатость поверхностей деталей, изготовляемых из металла и пластмассы, - согласно ГОСТ 2789.

5.21 Параметр шероховатости видимых при эксплуатации поверхностей деталей, изготовляемых из древесины и древесных материалов, для которых не предусмотрены защитные или защитно-декоративные покрытия, а также невидимых поверхностей, с которыми в процессе эксплуатации соприкасаются человек и предметы, не должен превышать 63 мкм, остальных невидимых поверхностей - 200 мкм по ГОСТ 7016.

5.22 Металлические поверхности мебели должны иметь защитное или защитно-декоративное покрытие.

Покрытие должно соответствовать для внешних поверхностей IV классу, для внутренних - VII классу по ГОСТ 9.032 и группе УХЛ-4 по ГОСТ 9.104.

Поверхности, подлежащие покрытию, должны быть предварительно очищены от коррозии, загрязнений и обезжирены, а в процессе окраски и высыхания защищены от попадания влаги и пыли.

Покрытия металлические и неметаллические неорганические, а также поверхности под покрытие должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.301.

5.23 На видимой поверхности изделий не допускаются следующие дефекты по ГОСТ 20400: расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна; прошлифовка, потертость и загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины.

5.24 Видимые поверхности изделий из древесины и древесных материалов должны иметь защитные или защитно-декоративные покрытия, соответствующие нормативно-технической документации на эти покрытия.

Допускается отсутствие защитно-декоративных покрытий на наружных поверхностях боковых стенок ящиков и внутренних поверхностях ящиков.

5.25 Собранная мебель должна стоять на горизонтальной плоскости устойчиво и не иметь перекосов как без нагрузки, так и при рабочей нагрузке.

5.26 Мебель, поставляемая потребителю в разобранном виде, должна быть изготовлена с точностью, обеспечивающей сборку и разборку без дополнительной подгонки.

5.27 Зазоры, не предусмотренные технической документацией на мебель, в проемах для дверок и наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем, не должны превышать 2,5 мм на сторону.

5.28 Полки мебели должны выдерживать нагрузку не менее 0,118·104 Н/м2.

Наибольший прогиб под допускаемой нагрузкой не должен превышать 4 мм на 1000 мм длины полки.

5.29 Подвижные (трансформируемые, выдвижные и раздвижные) элементы мебели должны иметь свободный ход без заеданий и перекосов.

5.30 Максимальное усилие выдвижения ящика не должно превышать 29 Н при его полной загрузке.

5.31 Ручки, независимо от конструкции применяемого материала и способа их крепления, кроме врезных ручек и ручек из погонажных профилей с хвостовиком для крепления, должны выдерживать нагрузку на отрыв не менее 294 Н, на изгиб - не менее 147 Н.

5.32 В дверках и ящиках при сквозном креплении ручек выступающие части стержней должны быть закрыты.

5.33 Дверки мебели без замков должны иметь устройства или петли, предотвращающие их самопроизвольное открывание.

5.34 Замки должны быть неподвижно и прочно закреплены на деталях мебели и установлены так, чтобы было обеспечено их легкое отпирание и запирание.

5.35 Крепежные детали, выходящие на лицевые поверхности, а также полки и детали ящиков мебели, соприкасающиеся с предметами в процессе эксплуатации, не должны иметь заусенцев и острых кромок.

5.36 Средний срок службы не должен быть менее:

мебели, предназначенной для организации рабочего места продавца-консультанта и зоны отдыха, - 5 лет;

односторонней и двусторонней мебели - 7 лет.

6 Требования безопасности

6.1 При эксплуатации мебели не должны выделяться химические вещества, относящиеся к первому классу опасности, а содержание остальных веществ не должно превышать допустимые уровни миграции в воздушную среду, установленные в  национальных стандартах (а при их отсутствии в национальных документах), содержащих санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к воздушной среде. При выделении из мебели нескольких вредных химических веществ, обладающих суммацией действия, сумма отношений концентрации к их предельно допустимой концентрации не должна превышать единицу по ГОСТ 12.1.007. Мебельная продукция не должна создавать в помещении специфического запаха не более 2 баллов.

6.2 Мебель должна быть безопасна при монтаже, эксплуатации, ремонте, транспортировании и хранении.

Общие требования конструктивной безопасности – согласно ГОСТ 16371.

6.3  Безопасность мебели должна обеспечиваться: выбором принципов действия, конструктивных схем, безопасных элементов  конструкции  и т.п.; применением в конструкции средств механизации; выполнением эргономических требований; включением требований безопасности в техническую документацию по монтажу, эксплуатации,  ремонту, транспортированию и хранению.

6.4 Внешние поверхности изделий должны быть доступны для мытья водой температурой до 60 °С с добавлением моющих средств, и для санитарной обработки с последующим контролем ее качества.

7 Правила приемки

7.1  Изделия предъявляются к приемке  партиями.

Партией считается количество изделий одного вида (наименования), оформленное одним документом о качестве.

7.2 Для проверки изделия на соответствие требованиям настоящего стандарта проводятся приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания, испытания для целей обязательного подтверждения  соответствия.

Примечание - При освоении новых изделий и отработке конструкции проводят    также квалификационные испытания по плану типовых.

Термины и определения видов испытаний - по ГОСТ 16504.

7.3 Внешнему осмотру подвергают каждое изделие мебели партии.

7.4  В результате контроля осуществляются измерения и качественная оценка полученных результатов требованиям, установленным к конкретному типу (типоразмеру) образцов.

7.5  При поставке изделий мебели в разобранном виде следует производить контрольную сборку изделий в количестве 5% от партии размером до 100 шт. и 3% от партии размером свыше 100 шт.

Если хотя бы одно изделие мебели окажется несоответствующим требованиям 5.26, то партию бракуют.

7.6  Для проверки соответствия мебели требованиям настоящего стандарта изготовитель должен проводить периодические и типовые испытания.

Термины и определения видов испытаний - по ГОСТ 16504.

7.7 Периодические испытания мебели, предназначенной для библиографических отделов, зон отдыха, картотек, должны проводить один раз в 3 года, а прилавков, витрин, односторонней, двусторонней и прочей мебели - один раз в 4 года.

Испытания мебели следует проводить на образцах, отобранных в количестве 4 шт. от партии размером до 100 шт. и 6 шт. от партии размером свыше 100 шт. Испытания на соответствие пп. 5.8; 5.21; 5.28; 5.30 и 5.31 следует проводить на образцах, отобранных в количестве 2 шт. от партии размером до 100 шт. и 3 шт. от партии размером свыше 100 шт.

7.8 Если хотя бы одно изделие мебели окажется не соответствующим требованиям настоящего стандарта, проводят повторную проверку удвоенного количества образцов по показателям, по которым были получены неудовлетворительные результаты.

Результаты повторной проверки распространяются на всю партию.

7.9 Типовые испытания мебели должны проводиться на соответствие требованиям настоящего стандарта при изменении конструкции, технологии изготовления или замене материала.

7.10 Результаты периодических и типовых испытаний должны быть оформлены протоколами, утвержденными в установленном порядке.

Протоколы периодических и типовых испытаний должны быть предъявлены потребителю по его требованию.

8 Методы контроля

8.1 Размеры мебели проверяют универсальными измерительными инструментами ценой деления, равной 1 мм, шаблонами, предельными калибрами.

Габаритные размеры готовой мебели измеряют с погрешностью не более 1 мм.

Внешний осмотр проводят без применения увеличительных приборов.

8.2 Применение материалов в производстве изделий проверяют по технической документации на изделия.

8.3 Шероховатость поверхностей деталей из металла определяют сравнением с образцом (эталоном), утвержденным в установленном порядке.

8.4 Шероховатость поверхностей деталей из древесины и древесных материалов определяют по ГОСТ 15612 со следующими дополнениями:

для определения шероховатости поверхности на деталях площадью до 0,5 м проводят три измерения, на деталях площадью свыше 0,5 м - шесть измерений.

Допускается определять шероховатость сравнением с образцом (эталоном), утвержденным в установленном порядке.

8.5 Методы контроля металлических и неметаллических неорганических покрытий должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.302. Отбор образцов - по ГОСТ 9.301.

Методы контроля лакокрасочных покрытий устанавливают в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

8.6 Блеск прозрачного лакового покрытия деталей из древесины и древесных материалов определяют сравнением с образцом (эталоном).

8.7 Усилие выдвижения ящиков определяют динамометром по ГОСТ 13837 в соответствии с нормативно-технической документацией.

8.8 Прочность крепления ручек определяют измерением деформаций после приложения к каждой ручке статических растягивающих и изгибающих нагрузок по нормативно-технической документации.

8.9 Деформируемость полок определяют изменением прогиба полки от длительного воздействия распределенной статической нагрузки по нормативно-технической документации.

9  Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

9.1 Каждое изделие  должно иметь маркировку на русском и (или) другом национальном языке.

Маркировка должна быть выполнена типографским, литографским или печатным способом на бумажном ярлыке, прочно приклеенном к изделию мебели.

Допускается наносить маркировку несмываемой краской штемпелеванием, выжиганием, продавливанием, а также проставлять отдельные реквизиты ярлыка штампом или печатным способом.

Маркировка должна быть четкой и содержать:

— наименование изделия мебели по эксплуатационному и функциональному назначению;

— обозначение изделия (цифровое, собственное, модель и тому подобное);

— товарный знак (логотип) изготовителя (при наличии);

— наименование страны изготовителя;

— наименование и местонахождение изготовителя;

— наименование, юридический и фактический адрес уполномоченного изготовителем лица;

— дату изготовления;

— гарантийный срок;

— срок службы, установленный изготовителем;

— единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

9.2 Изделия мебели, поставляемые в разобранном виде, могут не иметь маркировки с обозначением изделия и даты изготовления. В этом случае обозначение изделия проставляется изготовителем или продавцом во время продажи мебели или во время его сборки на месте использования. Дата выпуска должна быть указана на упаковке (упаковках). Маркировка на мебель в разобранном виде наносится на упаковку.

Маркировочный ярлык должен вкладываться в упаковку вместе с инструкцией по сборке.

В инструкции должно быть дано графическое изображение всех вариантов сборки мебели с их обозначением.

9.3 Единый знак обращения продукции на рынке Таможенного союза проставляется на одном или в нескольких из указанных мест:

— маркировке каждого изделия (на ярлыке);

— товаросопроводительных документах;

— инструкции по сборке (эксплуатации);

— одной из упаковочных единиц комплекта мебели, поставляемого в разобранном виде.

9.4 Мебель должна перевозиться всеми видами крытых транспортных средств.

В пределах одного населенного пункта допускается перевозка мебели открытыми транспортными средствами при условии предохранения ее от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков.

В местах соприкосновения изделий мебели друг с другом, с кузовом транспортных средств, увязочными материалами и тарой должны быть мягкие прокладки, предохраняющие мебель от повреждений.

При междугородных перевозках мебель должна быть упакована в оберточную бумагу, картон, упаковочную ткань, пленочные синтетические и другие материалы, обеспечивающие сохранность мебели.

9.5 По согласованию изготовителя с потребителем допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность изделий при транспортировании.

9.6 Перед упаковыванием все подвижные элементы мебели должны быть закреплены способом, не нарушающим целостность мебели.

9.7 Упаковывание, транспортирование и хранение элементов мебели из стекла и зеркал должны соответствовать ГОСТ 6799 и ГОСТ 17716.

9.8 На упаковку деталей из стекла должна быть нанесена транспортная маркировка и манипуляционные знаки, имеющие значение: "Хрупкое. Осторожно", "Верх", "Беречь от влаги" по ГОСТ 14192.

9.9 Влажность древесины тары для упаковки мебели не должна превышать 22%.

9.10 Транспортирование и хранение упакованной мебели должно производиться в положении, указанном предупредительными надписями

9.11 Мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже 10 °С.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде).

10.2 Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 мес. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня получения изделия потребителем.

УДК  645.439.001.4:006.354                  МКС 97.140                                          ОКПД2 31.01

97.200.30

Ключевые слова:  мебель, мебель книготорговая, методы испытаний

Разработчик	АНО «Центр сертификации и исследований «Метроном»;

Булгакова Алла Александровна.